ОАО «НПАО ВНИИкомпрессормаш» (г.Сумы))

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ

УСТАНОВКИ СЕРИИ 3ВШ

Предназначены для получения сжатого воздуха. Применяются на предприятиях энергетики ( ТЭЦ, АЭС, электроподстанции), нефтеперерабатывающей, металлургической, пищевой промышленности (транспортировка муки, производство спирта (транспортировка углекислоты), производство пластиковой посуды), применяются в составе АГНКС. Привод - электродвигатель. Установки с литерой "С" - без смазки цилиндров.

Изделия типа 3ВШ - это:
- высокая надежность и безопасность в эксплуатации; 
- наличие реcиверов для накопления сжатого воздуха;
- малая энергоемкость; 
- возможность непрерывной работы;
- невысокие эксплуатационные расходы;
- возможность работы в длительном режим

Установки и агрегаты компрессорные типа 3ВШ - предназначены для снабжения сжатым воздухом промышленных и сельскохозяйственных объектов.
    3ВШ 0.6-1.5/7.3А2 - стационарная установка, выполнена на базе одноступенчатого поршневого компрессора с электроприводом, автоматизирована, способна обеспечивать работу отбойного молотка, краскопульта, гайковерта, пневмодрели и других пневмоинструментов.
    3ВШ 0.6-1.5/7.3А3 - установка выполнена на базе того же компрессора, монтируется на подвесной раме ко всем колесным тракторам, кроме Т-150К и К-700К; привод осуществляется от вала отбора мощности трактора через шарнирный вал и редуктор. Установку можно использовать в строительных работах, при ремонтах и разметке дорог, в качестве привода механизма "КРОТ" и т.д.
    3ВШ 0.6-1/17М2 - стационарный двухступенчатый агрегат целевого назначения для обеспечения сжатым воздухом линий по выдуву ПЭТ - тары; автоматизирован; возможно применение на других объектах, требующих наличие сжатого воздуха до 16 кгс/см2.
    3ВШ 0.6-1.5/7.3А1 и 3ВШ 0.6-1/17М1 - компрессоры, на базе которых скомпонованы перечисленные выше изделия; предусмотрена самостоятельная поставка.

|  | Обозначение изделия Производитель ность, м3/мин Конечное давление (избыточное) не более, кгс/cм2 Потребл. мощность, кВт Масса изделия (не более), кг Габаритные размеры (не более), мм Примечание 3ВШ0,6-1.5/7.3 А1 1,5 6,3 8,6 100 526х726х578 - 3ВШ0,6-1.5/7.3 А2 1,5 6,3 8,6 380 1557x850x780 рес. 20 л 3ВШ0,6-1.5/7.3 А3* 1,5 6,3 - 360 1385x930x780 рес. 20 л 3ВШ0,6-1/17М1 1,0 16,0 10,5 122 500х740х578 - 3ВШ0,6-1/17М2 1,0 16,0 10,5 340 1230х800х800 - |
| --- | --- |
|  | * - при поставке без эл. двигателя, привод компрессора от вала отбора мощности агрегата потребителя (трактора) |