ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД

Винтовые компрессорные

установки типа ДЭН с

электрическим приводом.

Примечание: Ш - компрессорная станция изготовлена в шумопоглощающем кожухе, оснащена дополнительным фильтром масловлагоотделителем, обеспечивающим чистоту воздуха до 5 класса загрязненности по ГОСТ 17437-81. Каждая установка оснащена микропроцессорным блоком управления, позволяющим осуществлять контроль и диагностику блока. По заказу покупателя станции могут быть выполнены в шумопоглощающем кожухе или в упрощенном варианте. М - соединение электродвигателя с винтовой парой через полумуфту

- Электродвигатель

- Компрессионный блок

- Впускной клапан

- Впускной фильтр

- Масляной радиатор

- Воздушный радиатор

- Вентилятор

- Масляный фильтр

- Влагоотделитель

- Автонатяжитель ремня

- Термостат

Компрессорные установки серии ДЭН - это новое поколение винтовых маслозаполненных компрессоров, надежный источник сжатого воздуха для малых и крупных промышленных предприятий, обеспечивающий постоянную непрерывную подачу воздуха для привода станков, оборудования, пневмоинструмента в любой сфере производства.

В компрессорах ДЭН используется система регулировки производительности компрессора (автоматический старт-стоп): при отсутствии потребления сжатого воздуха компрессор работает без нагрузки и затем по истечении установленного времени автоматически останавливается. Компрессор вновь запускается при понижении давления в сети ниже установленного значения.

Компрессоры ДЭН комплектуются концевым охладителем воздуха для отводов конденсата и очистки воздуха.

Компрессор ДЭН выполнен в шумопоглащающем кожухе, применен новый цифровой блок управления, позволяющий контролировать и диагностировать основные параметры работы компрессора:

  контроль давления и температуры сжатого воздуха и масла

  индификация засорения фильтров

  аварийное отключение

Основными преимуществами компрессоров ДЭН являются:

- Производство качественного сжатого воздуха со степенью очистки по Вашей потребности. Технологический воздух содержит минимальное количество масла и влаги, избыток которых влияет на надежную работу оборудования.

- Низкие эксплуатационные затраты. Винтовая пара не требует специального обслуживания в течение всего срока службы (замена масла и фильтров по ремонту).

- Долговременность по сравнению с имеющимися аналогами. Минимальное число трудящихся деталей уменьшает износ компрессора. Два винтовых ротора в компрессионном блоке не соприкасаются между собой.