КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «БЕЖЕЦКОГО ЗАВОДА «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ

СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 1,3 М3/МИН

С-415М                                     К-22                                     К-20

Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а модели К20, К22, К33Ф на линиях по производству пластиковых бутылок. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С415М.
* компрессор К33 комплектуется фильтрационным модулем ФМ для тонкой очистки сжатого воздуха.

| Технические характеристики |
| --- |
| Модель | Тип / Автоматика | Базовая головка | Производит. по нагнетанию | Макс. рабочее давление | Ресивер | Привод | Габариты / Масса |
| . | / + (-) | . | м3/ мин | атм. | л | кВт / U | см / кг |
| Компрессор С415М | Стационарный / + | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 175х60х135 / 330 |
| Компрессор С415М1 | Стационарный / + | С415М | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210х70х140 / 380 |
| Компрессор К5 | Передвижной / - | С415М | 0,63 | 10 | 70 | 5,5 / 380 | 110х66х100 / 220 |
| Компрессор К2 | Передвижной / + | С415М | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 130х62х125 / 270 |
| Компрессор К22 | Стационарный / + | С415М | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 205х60х135 / 350 |
| Компрессор К20 | Стационарный / + | С415М | 1 | 16 | 500 | 7,5х2 / 380 | 210х70х145 / 620 |
| Компрессор К33 | Стационарный / + | С415М | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11/ 380 | 175х60х135 / 750 |
| Компрессор К30 | Стационарный / + | С415М | 1,26 | 10 | 500 | 5,5х2 / 380 | 210х76х145 / 600 |
| Компрессор КВ15 | Стационарный / + | С415М | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 100х90х185 |