Винтовые компрессорные

установки типа КВ с

дизельным приводом.

| Наименование | Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | Давление рабочее (избыточное), атм. | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| КВ-3/8П | 3,0 | 7,0 | 2900х1530х1260 (в раб. положении дышла) / 900 |
| КВ-10/10П | 10,0 | 10,0 | 4300х1800х1800 (в раб. положении дышла) / 1500 |
| КВ-8/16 | 8,0 | 15,0 | 3200х1500х1300 / 2200 |
| КВ-12/10П | 12,0 | 10,0 | 5110х1800х1800 (в раб. положении дышла) / 2300 |
| КВ-25/10 | 25,00 | 10,0 | 4000х1795х2100 / 4500 |
| КВ-20/16 | 20,0 | 16,0 | 4000х1795х2100 / 4500 |

Компрессорная станция серии КВ это роторно-винтовой маслозаполненный компрессор, предназначенный для производства сжатого воздуха, приспособленный для работы в широком диапазоне климатических условий (от -35°С до +35°С).

Регулирование производительностью обеспечивается установленной на компрессорной станции системой автоматического управления (САУ) за счет автоматического изменения частоты вращения дизеля. Это позволяет экономично использовать компрессоры при более низком, чем расчетное, потреблении воздуха.

Система предохранительной автоматики остановит двигатель в случаях критически высокой температуры масляно-воздушной смеси, низком давлении масла двигателя, высокой температуре охлаждающей жидкости двигателя, при повышении давления сжатого воздуха в компрессорном агрегате. Клапан перепада давления подскажет, когда надо произвести обслуживание и замену фильтр-патрона маслоотделителя.

Отделение масла происходит в циклонном уловителе ресивера и двухкассетном фильтр-патроне. Этим обеспечивается минимальный унос масла, что позволяет практически не доливать компрессорное масло между регламентными работами.

КВ-3/8П

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 3,0 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 7,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 2900х1530х1260 (в раб. положении дышла) / 900 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 10,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 0,6 |
| Передача крутящего момента | упругая пальцевая муфта |
| Присоединительные размеры на выходе, дюйм | G3/4 - 2 шт |
| Уровень звука, дБА | 70 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | Д-120 |
| мощность номинальная, кВт | 22,0 |
| частота вращения, об/мин | 2200 |

КВ-10/10П

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 10,0 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 10,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 4300х1800х1800 (в раб. положении дышла) / 1500 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 4,2 |
| Передача крутящего момента | упругая пальцевая муфта |
| Присоединительные размеры на выходе, дюйм | G1 |
| Уровень звука, дБА | 80 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | Дизель Д-245 |
| мощность номинальная, кВт | 90,0 |
| частота вращения, об/мин | 2200 |

КВ-8/16

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 8,0 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 15,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 3200х1500х1300 / 2200 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 1,5 |
| Передача крутящего момента | упругая пальцевая муфта |
| Присоединительные размеры на выходе, дюйм | G1 -3шт. |
| Уровень звука, дБА | 80 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | ЯМЗ-236М2 |
| мощность номинальная, кВт | 132,0 |
| частота вращения, об/мин | 2200 |

КВ-12/10П

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 12,0 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 10,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 5110х1800х1800 (в раб. положении дышла) / 2300 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 35,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 2,5 |
| Передача крутящего момента | карданный вал |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G1 1/2" -1шт., G1 3/4" -3шт. |
| Уровень звука, дБА | 85 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | Дизель ЯМЗ-236M2 |
| мощность номинальная, кВт | 132,0 |
| частота вращения, об/мин | 2100 |

КВ-25/10

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 25,00 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 10,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 4000х1795х2100 / 4500 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 80,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 5,2 |
| Передача крутящего момента | муфта |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 -2шт. |
| Уровень звука, дБА | 90 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | Дизель ЯМЗ-238Д |
| мощность номинальная, кВт | 243,0 |
| частота вращения, об/мин | 2100 |

КВ-20/16

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Производительность, приведённая к нач. условиям, м3/мин. | 20,0 |
| Давление рабочее (избыточное), атм. | 16,0 |
| Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм / Масса установки в объёме поставки, кг | 4000х1795х2100 / 4500 |
| Температура окруж.среды, °C | -35...+40 |
| Давление рабочее минимальное (избыточное), атм. | 4,5 |
| Температура сжатого воздуха на выходе, °C | 65 |
| Количество масла, заливаемого в маслосистему, л | 80,0 |
| Расход масла на унос при номин. режиме, г/ч | 5,2 |
| Передача крутящего момента | муфта |
| Присоединительный размер на выходе, дюйм | G2 |
| Уровень звука, дБА | 90 |
| Уровень виброскорости, мм/с, не более | 0,2 |
| Двигатель: |  |
| привод | Дизель ЯМЗ-238Д |
| мощность номинальная, кВт | 243,0 |
| частота вращения, об/мин | 2100 |